## Slide 1
Manual BIM Revit
2023.

## Slide 2
물량산출 Tool (BBOQ)
For User

## Slide 3
목차
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
Appearance
Work Process
  Revit-Dynamo 물량산출 개념도
  Revit-Dynamo 물량산출 수행 세부 Process 개념도
Family List
  Family List 내 필수 포함 시트 (물량 산출 툴 실행을 위한 Family List 구성 조건)
  카테고리 별 시트 – 일반
  카테고리 별 시트 - [4.St Fdn, 6.St Framing] 시트
  [물량Param] 시트
  [WM-AR] 시트
Revit Modeling
  Project Units 설정 확인
  Project Survey Point 높이 설정 확인
  Family Type Name 지정
Revit – Dynamo Player
  Excel to Revit, WM Data Injection
  BOQ 산출
  실행결과 확인
  되메우기 형상 레빗 재삽입

## Slide 4
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
플랜트건축설계팀
1. Appearance
Revit
Dynamo Studio
Python Script
For USER
For Admin & Developer
실행환경 기준: Revit 2023.1 버전 (2023버전 설치 및 2023.1업데이트 설치 필요)
+ Excel
(Family List)
Dynamo Player

## Slide 5
< Revit-Dynamo 물량산출 개념도 >
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
플랜트건축설계팀
2. Work Process
정보 조합 및 연산 &
데이터 포맷 재 가공
(by Dynamo Scripting)
Total BOQ sheet(.xlsx)
(건물-WBS 별 통합 물량 자동 산출)
Revit Modeling(.rvt)
(부재의 위치, 형상, 단면 속성 등의 정보)
Family List(.xlsx)
(부재별로 산출되어야 할 WBS정보, WBS 별 물량 산출 기준, 산출 식 등의 정보)

## Slide 6
물량Param Sheet
각 Category Sheet
각 패밀리 타입 별, WMcode 별,
산출 식 및 산출수식 약자
데이터 정리
각 부재 별, WMcode 별,
산출 식 및 산출수식 약자
데이터
각 부재 별, WMcode 별,
산출 식 및 산출수식 약자 별 값 1차 도출(매개변수 단순 대입)
각 부재 별, WMcode 별,
산출 식 및 산출수식 약자 별 값 2차 도출(토공량 계산)
각 부재 별, WMcode 별,
산출 식 값 확정
각 부재 별, WMcode 별,
산출 식 값을,
각 패밀리 타입 별, WMcode 별 물량으로 합산
Family List 작성
산출근거_Family List파일의
각 카테고리 시트 별 타입 별 WMcode 행에 산출값 기입
Total BOQ 파일의
해당 건물의 열 과 WMcode 행에 물량 산출값 기입
건물 별 산출근거
Family List 파일
(다른 이름으로 저장)
Total BOQ 파일
신규 생성 or 덮어쓰기
< Revit-Dynamo 물량산출 수행 세부 Process 개념도 >
부재 별 WorkMaster 정보 -> Revit 모델링 되 먹임
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
플랜트건축설계팀
2. Work Process
조합
Revit 부재별 형상, 치수 데이터 정리
Revit 모델링

## Slide 7
플랜트건축설계팀
3. Family List
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
1.Floors
2.Roofs
3.Walls
4.St Fdn
5.St Col
6.St Framing
7.Ceilings
8.Doors
9.Windows
10.Stairs
11.Railing
13.Generic
Family List 내 필수 포함 시트 (물량 산출 툴 실행을 위한 Family List 구성 조건)
물량Param
WM-AR : 사용자 수정 불필요
팀 표준 Family List를 기반으로
프로젝트용 Family List로 수정작업 필요
통칭: 카테고리 시트

## Slide 8
플랜트건축설계팀
3. Family List
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
카테고리 별 시트 - 일반
팀 표준 배포 시 포함된 패밀리 타입
+ 프로젝트 적용 도면화 용 패밀리 타입
팀 표준 배포 시 포함된 패밀리 타입
Family Type 1
Family Type 2
Family Type 3
Family Type 4
Family Type 5
Family Type 6
Family Type 7
Family Type 8
Family Type 9
Family Type 10
Family Type 3
Family Type 4
Family Type 5
Family Type 6
Family Type 7
Family Type 8
Family Type 9
Family Type 10
Family Type 1’
Family Type 2’
=
=
=
=
=
=
=
=
<“패밀리 타입 명칭 일치” 개념 설명도>
Revit에서의 명칭과 패밀리 리스트에서의 명칭이 반드시 일치 해야 한다.
프로젝트
적용 패밀리 타입
Revit 내 패밀리 타입
카테고리 별 시트 내 패밀리 타입

## Slide 9
플랜트건축설계팀
3. Family List
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
카테고리 별 시트 - 일반
Revit 내 패밀리 타입
카테고리 별 시트 내 패밀리 타입
팀 표준 배포 시 포함된 패밀리 타입
+ 프로젝트 적용 도면화 용 패밀리 타입
팀 표준 배포 시 포함된 패밀리 타입
프로젝트
적용 패밀리 타입
Family Type 1
Family Type 2
Family Type 3
Family Type 4
Family Type 5
Family Type 6
Family Type 7
Family Type 8
Family Type 9
Family Type 10
Family Type 3
Family Type 4
Family Type 5
Family Type 6
Family Type 7
Family Type 8
Family Type 9
Family Type 10
Family Type 1’
Family Type 2’
=
=
=
=
=
=
=
=
<“패밀리 타입 명칭 일치” 개념 설명도>
해치 부분이 물량산출에 관여하는 패밀리 타입이므로,
Revit에서의 명칭과 패밀리 리스트에서의 명칭이 반드시 일치 해야 한다.

## Slide 10
플랜트건축설계팀
3. Family List
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
1. 부재 카테고리 별 작성되어야 하는
Family Type 명칭 기입
- 이 명칭은 Revit 모델링에서 사용된 패밀리 이름과 일치해야 함
2. 해당 Family Type이 산출해야 할
Work Master & Gauge Code 정보 기입
- Drop Down으로 WM Code 선택 후
필요 시 Gauge Code 입력(불필요시 공란 유지)
(‘WM-AR’ 시트의 데이터 연동되어 있음)
3. Family Type 별 Q’ty Cal Type Tag 기입
- 해당 타입의 물량 산출 기준에 대한 정보
(후술할 “물량Param”시트에서 부연 설명)
실제 적용 Spec은 Description 항목에 기입 요
카테고리 별 시트 - 일반

## Slide 11
플랜트건축설계팀
3. Family List
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
4. 물량산출식 기입
- 물량 산출식은 ‘기호’ 와 연산자(+ - * / )의 조합으로 작성 ( ex. = V*RE )
- 기호 별 규칙은 전술하였듯이 물량Param 시트에서 기입.
카테고리 별 시트 - 일반

## Slide 12
플랜트건축설계팀
3. Family List
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
5. 터파기, 되메우기, 잔토처리와 같은 항목의 경우에는 인접 시 상호 간섭과 같은 요인으로 인해, 단순 수식 연산으로는 계산이 불가하므로 Dynamo 에서 조건부 형상 연산을 통해 정확한 값을 계산하게 됨.
따라서 Dynamo 내부에서 구현한 별도 산출 알고리즘을 통해 하므로 Family List의 [물량산출식] 항목에는 하기와 같이 기입 요.
터파기: =Exca
되메우기: =Back
잔토처리: =Disp
카테고리 별 시트 - [4.St Fdn, 6.St Framing] 시트

## Slide 13
플랜트건축설계팀
3. Family List
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
[물량Param] 시트
<“Q'ty Cal Type Tag 명칭 일치” 개념 설명도>
카테고리 시트
패밀리 타입 1
패밀리 타입 3
패밀리 타입 4
Work Master Code 1
Work Master Code 2
Work Master Code 3
Work Master Code 1
Work Master Code 2
Work Master Code 3
Work Master Code 4
Work Master Code 1
Work Master Code 2
계산식 1
계산식 2
계산식 3
계산식 1
계산식 2
계산식 3
계산식 4
계산식 1
계산식 2
= V
= V * RE
= A
= V
= A * C2
= A * C3
= A
= V * RE
= 2 * (W+L)*(V / (W * L))
계산 참여 약자(Symbol)
V, RE, A
계산 참여 약자(Symbol)
V, A, C2, C3
계산 참여 약자(Symbol)
V, RE, W, L
패밀리 타입 2
계산식 1
계산식 2
계산식 3
= V
= V * RE
= A
계산 참여 약자(Symbol)
V, RE, A
Work Master Code 1
Work Master Code 2
Work Master Code 3
물량Param 시트
Q'ty Cal Type Tag 1
Q'ty Cal Type Tag 2
Q'ty Cal Type Tag 3
Q'ty Cal Type Tag 1
Q'ty Cal Type Tag 1
Q'ty Cal Type Tag 2
Q'ty Cal Type Tag 3

## Slide 14
플랜트건축설계팀
3. Family List
※ WM 별 물량 산출식에 등장한 기호들의 의미를 규정하는 시트
1. 산출수식 약자 & 항목 명 기입
- 패밀리 타입별로 물량 산출에 필요한 수식 기호항목들을 기입
2. 해당 약자의 값을 어디서 참조할 지 결정.
- Revit 모델의 속성값에서 추출할 예정이라면 “패밀리 매개변수” 항목에 매개변수 이름 기입
- 사용자 입력값 이라면 “입력값” 항목에 실제 적용 값 기입
3. Q’ty Cal Type Tag
- 하나의 패밀리 타입이 레빗의 어떤 속성과 어떤 사용자 입력값을 기준으로 물량을 산출하게 되는 지, 공통되는 타입들을 묶어서 관리하기 위한 타입 태그
- 산출수식 약자 항목이 동일하더라도 적용 값이 다르다면 타입을 분개하여 별도 작성 필요
[물량Param] 시트
물량산출 Tool (BBOQ) - For User

## Slide 15
플랜트건축설계팀
3. Family List
4. 입력값 항목에 값이 없는 경우 패밀리 매개변수 항목의 값을 가져오도록 되어 있다. 따라서 입력값의 항목이 비어 있을 경우, 패밀리 매개변수 쪽에 반드시 값이 있어야 하며, 두 군데 모두 값이 없는 경우, 객체별 딕셔너리 형성 시 해당 항목은 자동으로 무시 된다.
1st Check
2nd Check
[물량Param] 시트
물량산출 Tool (BBOQ) - For User

## Slide 16
플랜트건축설계팀
3. Family List
5. 산출수식 약자는 어떤 하나가 다른 약자에 완전히 포함 되지 않아야 한다. 만약 불가피하게 포함되는 경우에는 포함되는 쪽을 아래쪽에 배치하여야 한다.
1st Check
2nd Check
[물량Param] 시트
물량산출 Tool (BBOQ) - For User

## Slide 17
플랜트건축설계팀
3. Family List
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
6. 온통터파기 용 SF-Q0 Type
- 물량산출 옵션 중 온통터파기 모드 선택 시 해당 항목 참조하여 터파기 형상 계산
(SF-Q0 항목이 없으면 다이나모 플레이어 실행에서 온통 터파기 옵션 선택 시 오류가 나므로 주의)
[물량Param] 시트

## Slide 18
플랜트건축설계팀
3. Family List
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
7. Door나 Window 같이 개수로 수량 산출을 하는 경우에는 ‘개수’ 항목에 1을 기입한다.
[물량Param] 시트

## Slide 19
플랜트건축설계팀
3. Family List
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
카테고리별 시트에서 패밀리 타입별 Work Master 를 지정할 때, 자동 참조값으로 활용되는 시트.
사용자가 별도의 수정 및 조작 금지.
Work Master 체계의 변화가 있을 경우 BIM 그룹을 통해 [WM-AR]시트의 데이터 교체 후 재 배포 예정
[WM-AR] 시트

## Slide 20
플랜트건축설계팀
4. Revit Modeling
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
모델링 파일의 단위 설정에 따라 출력되는 물량 수치가 변하므로 우측 스크린샷과 같이 프로젝트의 단위를 꼭 확인해야 함.
(Manage 탭 > Settings 패널 > Project Units 버튼 클릭)
※ 주로 Length 항목 확인 필요
Project Units 설정 확인

## Slide 21
플랜트건축설계팀
4. Revit Modeling
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
FL+0.00 과 GL+0.00을 정확히 모델링 내에서 구분해 주어야 토공상부면 정확 산출
(Visibility/Graphic Overrides 메뉴 > Site 카테고리 체크박스 선택> 3d View 혹은 평입단면 뷰에서 Project Base Point 객체 선택 후 Properties창의 Elev 속성에 FL.+0.00에 해당하는 GL 높이 입력 필요)
Project Survey Point 높이 설정 확인

## Slide 22
플랜트건축설계팀
4. Revit Modeling
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
1. 물량이 산출되어야 하는 부재 작성 시에는 반드시 패밀리 리스트에 존재하는 이름으로 패밀리 타입을 지정한 후 부재 작성하여야 함.
(우측 그림에서 청색 점선 항목들은 패밀리 리스트에 존재하는 이름이므로 물량 산출 대상. 적색 점선 항목들은 패밀리 리스트에 존재하지 않는 이름이므로 물량 산출 대상에 포함되지 않음.)
※모델링 작성의 주체가 협력업체일 경우, 패밀리 리스트 파일의 [적용 규칙] 시트와 [Family 구성도] 시트의 내용을 바탕으로 모델링 작성하도록 지시하여야 하며, 모델링 접수 시에 이를 지키지 못한 항목이 있는 경우, 작업 지시를 통해 수정할 수 있도록 한다.
Family Type Name 지정

## Slide 23
플랜트건축설계팀
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
2. 지면하부 혹은 지면에 접하는 RC 부재는 패밀리 타입 명에 SOG 를 포함해야 함
(Foundation, Tie Girder, Pit, Trench 등 명확하게 지중 구조물을 의미하는 명칭이 포함된 경우 제외)
4. Revit Modeling
Family Type Name 지정

## Slide 24
플랜트건축설계팀
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
3. 지중 구조물 중 Pit나 트렌치와 같이 내부에 빈 공간을 포함하는 부위의 경우, 바닥을 이루는 객체의 패밀리 타입 이름에 반드시 ‘Pit Slab’나 ‘Trench Slab’ 가 포함되어야 공동을 포함한 되메우기 관련 수량 산출을 하게 됨.
O
X
4. Revit Modeling
Family Type Name 지정

## Slide 25
플랜트건축설계팀
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
Dynamo Player로 WM_injection.dyn 파일을 실행시킨 후, 우측 그림처럼 부재 별로 속성창에 진입해, 물량산출을 위해 부재 별로 어떤 WM code들이 배정되어 있는 지 Revit 상에서 확인 가능.
Revit Schedule 기능으로도 확인이 가능하며, 부재의 위치와 역할을 직관적으로 보면서 WBS에 대한 내용을 검토하고, 오류 부분은 패밀리 리스트를 재 수정 가능.
Excel to Revit, WM Data Injection
5. Revit – Dynamo Player

## Slide 26
플랜트건축설계팀
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
1. Dynamo Player로 hCalc.dyn 파일을 클릭하고,
2. 참조할 패밀리 리스트의 경로와, Total BOQ 파일의 경로를 각각 선택(②).
3. 산출대상 건물의 이름을 입력하고 (③ - Total BOQ시트에 입력된 건물 명들 중 하나와 동일해야 함)
4. 실행버튼을 누르면 (④)
아래 A와 B 처럼,
패밀리 리스트와 Total BOQ 시트가 실행되며 각각 물량 산출 값이 입력됨. (실행에 revision E 기준 약 3분 소요)
BOQ 산출
①
②
③
④
5. Revit – Dynamo Player
A: Family List
B: Total BOQ Sheet

## Slide 27
플랜트건축설계팀
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
a) Total BOQ 시트에 이미 WM가 기입되어 있는 경우:
물량값 마다 Work Master Code의 행번호에 맞게 건물별 물량 값만 자동으로 기입됨
b) E-space 세팅 전 물량 산출이 필요한 경우:
“Total BOQ_blank.xlsx”을 실행하여 산출 대상 건물명 입력 후 저장 및
다이나모 플레이어에서 “Total BOQ_blank.xlsx” 파일 선택 하면
Work Master Spec 및 물량값을 비어있는 시트에 자동으로 입력
5. Revit – Dynamo Player
산출대상 빌딩 칼럼 수동 생성
및 이름 수동 입력 필요
자동입력됨
4. Total BOQ 시트 출력 상세설명
BOQ 산출

## Slide 28
플랜트건축설계팀
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
5. 실행 완료 후 우측 그림 처럼 Outputs 구역의 Export to Total BOQ 란에
데이터 출력 결과가 나타나면 정상.
좌측 하단의 Run complete 가 아닌 ‘Run complete with warnings 가 표시되면, 물량산출 툴 Admin에게 문의 요망
5. Revit – Dynamo Player
실행결과 확인
인 경우 Admin 문의

## Slide 29
플랜트건축설계팀
물량산출 Tool (BBOQ) - For User
6. 실행이 완료되면 자동으로 다이나모 내부에서 유도했던 가상 되메우기 형상이 적색의 DirectShape이 되어 레빗으로 들어오게 됨.
-되메우기 객체 선택 후 단축키 ‘HI’ 입력하면 되메우기 형상을 제외한 나머지를 임시로 감춘 뷰로 진입.
(해당 객체는 이동 및 복사가 가능하며, 터파기 산출 형상을 시각적으로 검토하고, 도면화에 활용할 수 있음)
5. Revit – Dynamo Player
되메우기 형상 레빗 재삽입

## Slide 30
플랜트건축설계팀
끝
물량산출 Tool (BBOQ) - For User

## Slide 31
플랜트건축설계팀
물량산출 Tool (BBOQ)
For Administrator

## Slide 32
목차
물량산출 Tool (BBOQ) - For Admin.
Appearance
Admin.’s Role
  Family List 의 팀 / 전사 표준 내용 개정 시 변경 반영 후 재 배포 및 공지
  Revit Template/Library의 팀 표준 내용 개정 시 변경사항 반영 후 재 배포 및 공지
  BIM 물량산출 툴 이용 시 User Manual에 규정된 설정 사항 준수하도록 사용자 가이드
  사용자 에러 발생한 경우 에러 내용 취합 및 대처
  사용자 후기 및 개선 요구 사항 취합 관리
  용이한 자동화 구성을 위한 Family List/Revit Library 구성에 대한 Dev 요구 사항 취합 관리
팀 표준 개정 관련
  개정 절차
최신 팀 BIM 표준 공지 및 배포 절차
  공지
  파일 배포

## Slide 33
물량산출 Tool (BBOQ) - For Admin.
플랜트건축설계팀
1. Appearance
USER
In Each Project
플랜트 건축설계팀
BIM Admin.
DEV
전사 통합 BIM/DT 정책
사용성 피드백
개발용이성 피드백
팀 표준 변경 사항 고시 및 배포
전사 요구 혹은 팀내 요구로 취합된 업데이트 요청 사항 전달
플랜트 건축 BIM 능률 향상을 위한 전사 표준 개정 협의
aWBS 체계 등 의 전사표준을 준수 하기 위한 플랜트 건축 BIM 성과품 Output Spec 협의

## Slide 34
물량산출 Tool (BBOQ) - For Admin.
플랜트건축설계팀
2. Admin.’s Role
  Family List 의 팀 / 전사 표준 내용 개정 시 변경 반영 후 재 배포 및 공지
  Revit Template/Load Family의 팀 표준 내용 개정 시 변경사항 반영 후 재 배포 및 공지
  BIM 물량산출 툴 이용 시 User Manual에 규정된 설정 사항 준수하도록 사용자 가이드
  사용자 에러 발생한 경우 에러 내용 취합 및 대처
  사용자 후기 및 개선 요구 사항 취합 관리
  용이한 자동화 구성을 위한 Family List/Revit Library 구성에 대한 Dev 요구 사항 취합 관리

## Slide 35
물량산출 Tool (BBOQ) - For Admin.
플랜트건축설계팀
2. Admin.’s Role
패밀리 리스트의 시트 중,
[Family 개요, 적용 규칙, Family 구성도, 작성 유의 사항 시트]는 팀 표준의 내용을 포함하고 있으며, 해당 내용이 수정될 경우, 물량산출 Tool 의 작동법에도 영향을 미치게 되므로, 해당 시트의 변경 사항은 반드시 사용자에게 고지하고, 패밀리 리스트 개정본을 배포하여야 한다.
[WM-AR, 3D Standard 시트]는 전사 표준의 내용을 포함하고 있으며, 해당 내용이 수정될 경우, 물량산출 Tool 의 작동법에도 영향을 미치게 되므로, 해당 시트의 변경 사항은 반드시 사용자에게 고지하고, 패밀리 리스트 개정본을 배포하여야 한다.
Family List 의 팀 / 전사 표준 내용 개정 시 변경 반영 후 재 배포 및 공지

## Slide 36
물량산출 Tool (BBOQ) - For Admin.
플랜트건축설계팀
Revit Template/Library의 팀 표준 내용 개정 시 변경사항 반영 후 재 배포 및 공지
Revit Template 중 팀 표준 변경에 의해
공유 매개변수 파일 변경, 패밀리 명명 규칙 변경, 로드 패밀리 라이브러리 등의 내용이 수정될 경우, 물량산출 Tool 의 작동법에도 영향을 미치게 되므로,
해당 파일 등의 변경 사항은 반드시 사용자에게 고지하고, Revit Template/Library 개정본을 배포하여야 한다.
2. Admin.’s Role

## Slide 37
물량산출 Tool (BBOQ) - For Admin.
플랜트건축설계팀
2. Admin.’s Role
BIM 물량산출 툴 이용 시 User Manual에 규정된 설정 사항 준수하도록 사용자 가이드
User Manual에서 언급한
“패밀리 타입 명칭 일치”(Revit & Family List both) | “Q’ty Cal Type Tag 명칭 일치”(Family List) | Project Units 설정 확인(Revit) | Project Survey Point 높이 설정 확인(Revit)
등 상기의 준수사항이 지켜져야 물량산출 툴이 동작함.
따라서 실행프로젝트 W/G 이 협력업체에 모델링 작업지시를 할 때 해당 내용을 포함 할 수 있도록
전파교육, 프로젝트 초기 BIM 가이드 사항 등을 문서로 제작 후 고지 필요.
또한 작성된 Revit 모델링이 물량산출 툴 실행에 적합한 상태인지 쉽게 검토할 수 있도록 모델링 검토 툴 제작 및 팀 내 배포

## Slide 38
물량산출 Tool (BBOQ) - For Admin.
플랜트건축설계팀
2. Admin.’s Role
사용자 에러 발생한 경우 에러 내용 취합 및 대처
Step.1 : 오류 유형 판단
Case 1> Input data 양식 오류
Revit 모델링과 Family List 입력사항을 검토해 input data가 제대로 들어갈 수 있도록 모델링, 엑셀 양 측 오류 사항 고지 및 권장 수정 결과 안내 및 송부 후 조치 결과 기록.
Case 2> 다이나모 내부 알고리즘 오류
다이나모 내부의 어떤 구간에서 오류 발생하는지 확인 후 Dev 팀에 인계. (매뉴얼 For Developer 파트의 1. Appearance 에 나온 코드 맵 참고)
Dev팀이 알고리즘 수정 조치 후 Admin에 결과 송부.(팀 표준 변경이 필요할 경우 해당 내용 정리하여 고지 필요)
Step.0 : 오류 사례 접수
에러 접수 시, Admin은 오류 항목과 발생 배경을 오류 사례 조치 결과 기록 양식에 기재한다.(프로젝트, Revit-Dynamo 버전 정보, 선행오류 여부, Dyn Player 동작 시 오작동 상황 설명)

## Slide 39
물량산출 Tool (BBOQ) - For Admin.
플랜트건축설계팀
2. Admin.’s Role
Step.2 : 조치 결과 작성
조치의 결과는 조치 완료 | 후속 오류 발생 2가지로 나뉜다.
조치 완료의 경우
조치한 내용 및 결과 기입하고 종결. Step.1의 Case2에 따라 팀 표준이 변경된 사항이라면 팀 전체에 해당 내용 공지 및 변경 파일(팀 표준 패밀리 리스트 혹은 Revit template) 재 배포.
후속 오류 발생의 경우
Step.0 으로 돌아가 신규 오류 항목 작성
사용자 에러 발생한 경우 에러 내용 취합 및 대처

## Slide 40
물량산출 Tool (BBOQ) - For Admin.
플랜트건축설계팀
2. Admin.’s Role
사용자 후기 및 개선 요구 사항 취합 관리

## Slide 41
물량산출 Tool (BBOQ) - For Admin.
플랜트건축설계팀
2. Admin.’s Role
Dev 요구 사항 취합 관리

## Slide 42
물량산출 Tool (BBOQ) - For Admin.
플랜트건축설계팀
3. 팀 표준 개정 관련
개정 절차

## Slide 43
물량산출 Tool (BBOQ) - For Admin.
플랜트건축설계팀

## Slide 44
플랜트건축설계팀
물량산출 Tool (BBOQ)
For Developer

## Slide 45
목차
물량산출 Tool (BBOQ) - For Developer
Appearance
Work Process
  Revit-Dynamo 물량산출 개념도
  Revit-Dynamo 물량산출 수행 세부 Process 개념도
Family List
  Family List 내 필수 포함 시트 (물량 산출 툴 실행을 위한 Family List 구성 조건)
  카테고리 별 시트 – 일반
  카테고리 별 시트 - [4.St Fdn, 6.St Framing] 시트
  [물량Param] 시트
  [WM-AR] 시트
Revit Modeling
  Project Units 설정 확인
  Project Survey Point 높이 설정 확인
  Family Type 지정
Revit – Dynamo Player
  Excel to Revit, WM Data Injection
  BOQ 산출
  실행결과 확인
  되메우기 형상 레빗 재삽입

## Slide 46
물량산출 Tool (BBOQ)
플랜트건축설계팀
1. Appearance
A 구간 - Excel Data 정렬
B 구간 - Revit Data 정렬
C 구간 – A,B 구간 조합 연산 및 물량산출결과 Export
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C1’
C2
C3

## Slide 47
물량산출 Tool (BBOQ)
플랜트건축설계팀
1. Code details : A1
패밀리 리스트 시트 중 import 할 시트 명 리스트 형태로 기입
(디버깅 용도 외 수정 불필요)
패밀리 리스트 경로 지정 구간
(다이나모 플레이어에서 입력 가능하도록 하기 처럼 Is Input 지정 필수)
Import된 excel data는
중첩리스트의 형태로
한 행 씩 정리되어
들어오게 됨.
시트를 의미
시트 내
각 행을 의미

## Slide 48
물량산출 Tool (BBOQ)
플랜트건축설계팀
1. Code details : A2
레빗 실행 언어 지정 구간
: (추후 다이나모 플레이어에서 입력 가능하도록 하기 처럼 Is Input 지정 필수)
Excel data dictionarization 노드의 IN[1] 포트로 A-1의 결과값(imported excel data) 입력
Excel data dictionarization 노드의 IN[2] 포트로 A-1의 import 할 시트 명 리스트 재입력
다음 개정에서 IN[1], IN[2]를 하나로 병합 검토
입력

## Slide 49
물량산출 Tool (BBOQ)
플랜트건축설계팀
1. Code details : A2
출력 (1)
물량Param 시트의 내용만 정리된 딕셔너리 형태의 출력
출력 데이터는 Q’ty Cal Type Tag 명을 키로 갖는 딕셔너리이고,
각 키에 대응 하는 값은 산출수식약자들을 키로 갖고, 입력값 혹은 매개변수 명을 값으로 하는 딕셔너리이다.
(물량Param 시트의 내용과 일치해야 함)
Q’ty Cal Type Tag

## Slide 50
물량산출 Tool (BBOQ)
플랜트건축설계팀
1. Code details : A2
출력 (2)
카테고리 별 시트의 내용만 초벌 정리된 딕셔너리 형태의 출력
하나의 패밀리 타입은 다수의 WM Dictionary 가 모인 리스트를 값으로 가지고,
하나의 WM Dictionary는 하기의 속성(키 값)을 가진다.
- SheetName (해당 WM이 속한 Sheet 이름)
- Family Type Name (해당 WM이 속한 Family Type 이름)
- rIDX (해당 WM의 엑셀 시트 내 행 인덱스 정보)
- Work Master Code (해당 WM의 마스터코드값)
- Gauge Code (해당 WM의 게이지코드 값)
- Work Category-L1 ~ L3
- BOQ Spec1~9
- Spec. 1-L4 ~ 8-L11
- wmSpecs (해당 WM의 상세 스펙정보)
- Description (해당 WM의 프로젝트상 실제 적용 스펙 정보)
- Unit (해당 WM의 물량산출 단위)
- Q’ty Cal Type Tag (해당 WM이 속한 Family Type의 산출타입 정보)
- Dynamo 물량산출식 (해당 WM의 물량산출 수식)

## Slide 51
물량산출 Tool (BBOQ)
플랜트건축설계팀
1. Code details : A2
출력 (3)
카테고리 별 시트와 물량Param 시트의 데이터가 결합된 중첩 딕셔너리 형태의 출력
하나의 패밀리 타입은 다수의 WM Dictionary 가 모인 리스트를 값으로 가지고,
하나의 WM Dictionary는 하기의 속성(키 값)을 가진다.
- SheetName (해당 WM이 속한 Sheet 이름)
- Family Type Name (해당 WM이 속한 Family Type 이름)
- rIDX (해당 WM의 엑셀 시트 내 행 인덱스 정보)
- Work Master Code (해당 WM의 마스터코드값)
- Gauge Code (해당 WM의 게이지코드 값)
- wmSpecs (해당 WM의 상세 스펙정보)
- Description (해당 WM의 프로젝트상 실제 적용 스펙 정보)
- Unit (해당 WM의 물량산출 단위)
- Q’ty Cal Type Tag (해당 WM이 속한 Family Type의 산출타입 정보)
- Sym_Val Dict (해당 WM이 속한 산출타입 내 산출 약자: 사용자입력값 or 매개변수 명 딕셔너리)
- Dynamo 물량산출식 (해당 WM의 물량산출 수식)

## Slide 52
물량산출 Tool (BBOQ)
플랜트건축설계팀
1. Code details : A3

## Slide 53
물량산출 Tool (BBOQ)
플랜트건축설계팀
1. Code details : B1
별도의 사용자 입력은 없으며, 모델링 된 전체 부재의 객체를 반환하는 구간
중첩리스트의 형태로 반환되며,
A-1구간의 import 시트 명 순서에 따라, 카테고리별 부재 객체의 리스트 형태로 반환됨

## Slide 54
물량산출 Tool (BBOQ)
플랜트건축설계팀
1. Code details : B2
B-1 구간의 전체 부재 데이터를 입력으로 받으며,
A-2에서 정리된 Family List 상의 모든 패밀리 타입 명과 비교하여, 해당되지 않는 객체들은 제외하는 구간
패밀리리스트 상에 존재하는 이름을 패밀리 타입으로 갖는 객체들만 필터링 되며, 중첩구조는 사라짐

## Slide 55
물량산출 Tool (BBOQ)
플랜트건축설계팀
1. Code details : B3
모든 객체들의 패밀리 타입 추출하여 패밀리리스트에 있는 것만 추출 후 중복개체 제거.
그후 이름만 String 타입으로 추출
추출된 패밀리 타입 이름을 키값으로 A-2 에서 출력된 패밀리리스트 딕셔너리를 조회하여,
패밀리타입 별 산출타입 및 WM 정보 정리 후 재 딕셔너리 화 한 후,
setParamElementTypes 구간으로 전달

## Slide 56
물량산출 Tool (BBOQ)
플랜트건축설계팀
1. Code details : B3
앞서 확보한 패밀리타입 객체 별로 파라미터 주입.
파라미터 주입 순서는 청색 점선의 코드블럭 참조
실행되면 우측 스크린샷과 같이
패밀리타입별 WM code 주입이 완료됨
(이 구간의 기능은 별도 다이나모 파일인
“WM_injection.dyn” 파일로도 분할해 두었으므로,
패밀리리스트 내용 정리가 완료된 경우, 물량산출과 관계없이 바로 부재별로 WM code 주입이 가능)

## Slide 57
물량산출 Tool (BBOQ)
플랜트건축설계팀
1. Code details : C1
입력
토공 산출 모드 입력 구간
커스텀 셀렉트 노드를 통해
온통 터파기 / 개별 터파기 중 한 가지를
선택하도록 함

## Slide 58
물량산출 Tool (BBOQ)
플랜트건축설계팀
1. Code details : C1
연산
Revit 객체별로 A-2 출력(3)의 결과(패밀리타입 딕셔너리)와 짝 짓는 구간.
짝 지음과 동시에, Sym_Val Dict의 값이 미 확정된 심볼들을 부재별로 파라미터 값을 조회하여 Sym_Val Dict에 업데이트
(우측 스크린샷 참조)

## Slide 59
물량산출 Tool (BBOQ)
플랜트건축설계팀
1. Code details : C1
연산
개별 터파기 산출 구간
“토공 산출 모드 선택”에서 [온통 터파기] 선택하면
0 출력
[개별 터파기] 선택하면
토공 관련 값들이 객체 딕셔너리 별 ‘Sym_Val Dict’ 항목에 정리되어 출력

## Slide 60
단일 객체의 터파기 형상 산출 함수
터파기 바닥 면 형성
터파기 위쪽 면 형성
바닥-윗면을 Loft 방식으로 입체로 형성하여
터파기 형상 도출
기초별로 다른 기초의 것과 겹치지 않는 유효 터파기 형상 도출구간.
도출한 형상은 객체의 ExcaGeo 항목에 삽입
개별 터파기 – Python Script
물량산출 Tool (BBOQ)

## Slide 61
물량산출 Tool (BBOQ)
플랜트건축설계팀
1. Code details : C1
연산
온통 터파기 산출 구간
“토공 산출 모드 선택”에서 [온통 터파기] 선택하면
토공 관련 값들이 객체 딕셔너리 별 ‘Sym_Val Dict’ 항목에 정리되어 출력
[개별 터파기] 선택하면
[0,0] 출력

## Slide 63
물량산출 Tool (BBOQ)
플랜트건축설계팀
1. Code details : C2

## Slide 64
물량산출 Tool (BBOQ)
플랜트건축설계팀
1. Code details : C3

## Slide 65
플랜트건축설계팀
물량산출 Tool (BBOQ)

## Slide 66
플랜트건축설계팀
물량산출 Tool (BBOQ)
끝